Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo-Handlowe

„JUS-BUD”

67-100 Nowa Sól    ul. Witosa 22/1

# Specyfikacja techniczna wykonania

# i odbioru robót budowlanych

Budowa kablowej sieci oświetleniowej niskiego napięcia w miejscowości  Nowe Miasteczko

ul. Parkowa dz. nr 95, 109, 759/2, 760, 761.

INWESTOR: 	Gmina Nowe Miasteczko

ul. Rynek 2

67 – 124 Nowe Miasteczko

woj. Lubuskie

DATA:  grudzień 2021 r.

Opracował  :

- Wspólny Słownik zamówień (CPV)

Wspólny słownik Zamówień jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych stworzonym dla potrzeb zamówień publicznych w celu ujednolicenia opisu przedmiotu zamówienia.

Zgodnie z przepisami stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez Państwa członkowskie UE stało się obowiązkowe.

Kody CPV (roboty budowlane) związane z przedmiotem zamówienia:

- 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

- 45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

- 45312310-3 Roboty w zakresie oświetlenia

- 45314300-4 Kładzenie kabli

- 45316100-6 Instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego

- 45316100-9 Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego

- 45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych

- 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

- Część ogólna SST

- Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową kablowej sieci oświetleniowej niskiego napięcia

w miejscowości  Nowe Miasteczko ul. Parkowa dz. nr 95, 109, 759/2, 760, 761.

- Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.

3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót wymienionych w pkt. 1.1.

- wykonanie kablowej sieci energetycznej 0,4 kV oświetlenia ulicznego

- stawianie wolnostojących słupów oświetleniowych.

- montaż wysięgników oświetleniowych

- montaż opraw oświetleniowych

- wykorzystanie istniejącej szafki oświetleniowej

- zabudowa rur osłonowych

- Określenia podstawowe

Użyte w SST wymienione poniżej  określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

  - Chodnik- wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu

pieszych.

  - Droga- wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych

wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem

ruchu.

4.3.      Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego

,wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót

budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania

robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej.

korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcą i projektantem.

4.4.      Inspektor nadzoru- osoba wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu

poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robót.

  - Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami

i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

  - Książka obmiarów- akceptowany przez Inspektorat nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń,

szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników.

Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

  - Materiały- wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją

projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

  - Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji.

  - Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja projektowanego zadania.

  - Przetargowa dokumentacja projektowa- część dokumentacji projektowej, która  wskazuje

lokalizację, charakterystykę i wymiary będącego przedmiotem robót.

  - Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych

funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Ślepy kosztorys- wykaz robót z podaniem ich ilości ( przedmiarem) w kolejności

technologicznej ich wykonania.

Tren budowy- teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót

oraz inne miejsca wymienione w umowie jako tworzące część terenu budowy.

  - Zadanie budowlane- część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiącego odrębną

całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji

techniczno- użytkowych.

5.    Informacje o obiekcie

Prace wykonywane będą na terenie istniejących dróg gminnych w miejscowości Nowe Miasteczko

ul. Parkowa dz. nr 95, 109, 759/2, 760, 761

Nawierzchnia ulic objętych opracowaniem obecnie są gruntowe nie utwardzona i nie posiadają wydzielonych chodników oraz poboczy.

6.    Budowlane roboty elektryczne

Wymienione poniżej prace wykonywane będą na urządzeniach całkowicie wyłączonych spod napięcia i polegać będą na:

- ułożenie kabla oświetleniowego

- stawianie słupów oświetleniowych

- podmostkowanie i podłączenie urządzeń

-    wykonanie ochrony przed porażeniem, oraz pomiary powykonawcze

7.   Dane elektryczne:

- moc przyłączeniowa szafki		          	 		12,0 kW

- moc zainstalowanych opraw oświetleniowych  		770W

- dopuszczalny  procentowy  spadek  napięcia   	 	du% = 5 %

- obliczeniowy                                           		 	cos (  =   0,93

- transformator 					        	160 kVA

- bezpieczniki na obwodzie w stacji 			 	3 x 63 A

- bezpieczniki główne w szafce				3 x 16 A

- kabel oświetleniowy NAYY-J 4 x 35 mm2			505mb

- Organizacja i wykonanie robót:

Trasy kabli podlegają wytyczeniu przez  służby geodezyjne.

Wykopy  pod kabel w związku z uzbrojeniem terenu oraz trasą kabla w pobliżu  prywatnych posesji

należy wykonywać ręcznie.

W miejscach kolizji projektowanego kabla oświetleniowego z istniejącymi kablami energetycznymi oraz istniejącym uzbrojeniem podziemnym zaprojektowano rury osłonowe.

Zachować odległość 0,5m projektowanych słupów od krawędzi jezdni i istniejących kabli

energetycznych.

Całość   robót  wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i  przepisami.

Wykonać powykonawczy plan trasy ułożonego kabla z naniesieniem odległości od punktów stałych.

Ułożenie kabla przed zasypaniem należy zgłosić do:

- Inspektora nadzoru w celu odbioru sposobu jakości wykonania projektowanego kabla oświetleniowego.

- Pracowni Geodezyjnej w celu inwentaryzacji powykonawczej trasy kabla.

Kabel należy prowadzić przelotowo przez projektowane słupy zlokalizowane zgodnie z planem .

Poszczególne odcinki kabla wykonywać w jednym kawałku od lampy do lampy bez wykonywania niepotrzebnych muf kablowych.

Zaprojektowano:

Szafka oświetleniowa

Zasilanie oraz sterowanie projektowanego oświetlenia odbywać się będzie

z istniejącej szafki oświetleniowej.

W istniejącej szafce oświetleniowej zlokalizowanej przy stacji transformatorowej należy wykorzystać istniejące zalicznikowe rezerwowe pole odpływowe.

Zakres prac projektowych nie wymaga zmian w istniejącej sieci oświetleniowej.

Słupy oświetleniowe

Zaprojektowano słupy oświetleniowe aluminiowe, anodowane, stożkowo walcowane o wysokości h=6m z fundamentami.

Słupy montować zgodnie z planem sytuacyjnym drzwiczkami tabliczek bezpiecznikowych od strony przyszłego chodnika z możliwością dostępu i swobodnego otwierania tych tabliczek.

Słupy oświetleniowe należy łączyć docelowo w układzie trójfazowym.

Dokładne stanowiska słupów powinien wskazać geodeta uprawniony.

Wysięgniki słupowe

Dla inwestycji przewidziano pojedyncze gięte wysięgniki oświetleniowe aluminiowe, anodowane o wysokości h=1180mm i długości wysięgu L=600mm.

Oświetlenie uliczne oprawy

Zaprojektowano oprawy oświetleniowe w obudowie aluminiowej moc led 48W, całkowita mocy oprawy 55W (wysokość mocowania opraw około 7m).

Strumień świetlny oprawy 6800 lm. Temperatura barwy światła 4000K ( barwa biała neutralna), współczynnik oddawania barw CRI powyżej 77. Żywotność diod LED minimum 50 000 godzin. Oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40 stopni C do +40 stopni C, gwarancja producenta na oprawę minimum 5 lat.

Oprawy łączyć z linią kablową za pomocą złączek kablowych typu IZK przewodem YDY 3 x 2,5mm2.

Na zabezpieczenie opraw we wszystkich słupach oświetleniowych zaprojektowano wkładki topikowe 1x6 A.

Linia kablowa

Spełniając wymagania inwestora i zgodnie z obowiązującymi przepisami zaprojektowano nowe oświetlenie drogowe dla przedmiotowego odcinka ul. Parkowej w miejscowości Nowe Miasteczko.

Z istniejącej szafki oświetleniowej z pola rezerwowego należy wyprowadzić drugi niezależny obwody oświetleniowy.

Kabel należy prowadzić przelotowo przez projektowane słupy oświetleniowe zgodnie z planem sytuacyjnym.

Poszczególne odcinki kabla wykonywać w jednym kawałku od lampy do lampy bez wykonywania niepotrzebnych muf kablowych.

Kabel układać na głębokości 0,7 m mierząc od powierzchni ziemi do zewnętrznej powierzchni kabla.

W przypadku gruntu piaszczystego kabel należy układać faliście bezpośrednio na dnie wykopu.

W innych przypadkach gdy dno wykopu jest kamieniste lub istniejące zanieczyszczenia ziemi w postaci ostrego żwiru, grysu i inne mogące uszkodzić izolację kabla należy wykonać  10 cm podsypkę z żółtego piasku, następnie ułożyć kabel i zasypać go 10cm warstwą piasku oraz 15 cm warstwą gruntu rodzimego. Następnie rozciągnąć na całej długości trasy kabla folię ostrzegawczą koloru niebieskiego o szerokości 30 cm i grubości co najmniej

0,5 mm2 a wykop zasypać pozostałym gruntem.

W ziemi kabel należy zaopatrzyć w trwałe oznaczniki informacyjne umieszczone co 10 m wzdłuż trasy kabla, po obu stronach przepustów, na zapasach kabla oraz przed słupami oświetleniowymi, których treść powinna zawierać typ kabla, jego przekrój, trasę, właściciela oraz datę ułożenia.

Przed projektowanymi słupami oświetleniowymi należy pozostawić zapasy kabla dł.1,0 m.

W przypadku kolizji projektowanego kabla z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy  nałożyć na projektowany kabel przepusty ochronne PCV typu AROT DVK ( 75 .

Przejście projektowanego kabla pod istniejącą drogą gminną należy wykonywać w rurach ochronnych PCV typu AROT SRS ( 75.

Uziemienia

Projektowane słupy oświetleniowe nr 1, 7, 10, 14 należy uziemić zgodnie ze schematem a wartość rezystancji nie może przekraczać R ( 30(.

Uziom można wykonać z taśmy ocynkowanej  Fe/Zn 30 x 4 ułożonej w rowie kablowym w odległości 15cm od kabla, lub stosując typowe pręty uziomowe typu Galmar w ilości pozwalającej uzyskanie pożądanej wartości rezystancji .

Taśmę uziemiającą należy łączyć przez zastosowanie złącz krzyżowych.

- Ochrona od porażeń

Ochronę przed dotykiem bezpośrednim stanowić będzie :

1) izolacja robocza przewodów i kabli.

2) obudowa i zamknięcie słupów

Ochrona przed dotykiem pośrednim zrealizowana będzie przez :

1) szybkie wyłączenie zasilania

Wszystkie słupy oświetleniowe należy połączyć metalicznie przewodem o odpowiednim przekroju z

ochronno –neutralną żyłą PEN przewodów zasilających.

- Zestawienie ważniejszych materiałów:

| Lp. | Materiał | Jed. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kabel NAYY-J 4x35mm2 | m. | 505 |
| 2 | Złączka IZK | szt. | 56 |
| 3 | Wkładka topikowa 6A (w słupach ) | szt. | 14 |
| 4 | Słup oświetleniowy aluminiowy h=6m z fundamentem | szt. | 14 |
| 5 | Wysięgnik aluminiowy prosty pojedynczy h=1180, L=600 | szt. | 14 |
| 6 | Oprawa Led – 48/55W | szt. | 14 |
| 7 | Przewód YDYżo 3x2,5mm2 | m. | 98 |
| 8 | Rura osłonowa SRS Ø 75 | m. | 12 |
| 9 | Rura osłonowa DVK Ø 75 | m. | 50 |
| 10 | Uziom pionowy pomiedziowany (Galmar dł. 14szt x 1,5m) | kpl. | 4 |
| 11 | Taśma stalowa ocynkowana Fe/Zn | m. | 40 |
| 12 | Folia ostrzegawcza niebieska 0,5mm | m. | 505 |
| 13 | Wkładka topikowa WTN-00 16A (w szafce) | szt. | 3 |

- Wymagania materiałowe:

- Instalowane przewody, kable, słupy i aparatura muszą posiadać certyfikaty dopuszczające do obrotu i instalowania w Polsce.

- Podczas transportu, składowania i montażu wszystkie materiały należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami

- O wszelkich zasadniczych zmianach w dokumentacji i w czasie prowadzenia robót należy poinformować prowadzącego nadzór budowlany oraz inwestora.

- Wymagania dotyczące sprzętu:

- Sprzęt, urządzenia i maszyny niezbędne do wykonania wymienionych powyżej robót budowlanych winien posiadać aktualne przeglądy techniczne dopuszczające do użytkowania.

- Pracownicy obsługujący sprzęt urządzenia i maszyny na terenie budowy winni posiadać odpowiednie uprawnienia.

- Odbiór robót budowlanych

Po zakończeniu robót budowlanych należy zgłosić pisemnie inwestorowi o gotowości obiektu   do odbioru z jednoczesnym dostarczeniem dokumentacji powykonawczej:

- badanie rezystancji izolacji

- badanie skuteczności samoczynnego wyłączenia

- powykonawczy pomiar geodezyjny

- odbiór pasa drogowego

- atesty i świadectwa zabudowanych urządzeń

- projekt z naniesionymi ewentualnymi zmianami powykonawczymi

- Przepisy związane

14.1  Rozporządzenia i Ustawy

- Ustawa Prawo Budowlane z (7 lipca 1994r.z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

14.2  Normy

- PN-EN 13201-1-2007 Oświetlenie dróg.

Część 1 Wybór klas oświetlenia.

Część 2 Wymagania oświetlenia.

Część 3 Obliczenie parametrów  oświetleniowych.

Część 4 Metody pomiaru parametrów oświetlenia.

- PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona przeciwporażeniowa.

- PN- Norma SEP 002 Projektowanie i budowa kablowych linii elektroenergetycznych.

- PN- Norma SEP 001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa.

- PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Zastosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo.

- PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego ( uziemienia i przewody ochronne) .